АНТИ-КЛЕЩ

Применение:

Устройство работает по принципу всасывающего насоса. Применять для отсасывания (притягивания) яда после укуса насекомых (комаров, ос, пчёл, шершеней и т.п.), гадюк, скорпионов. Устройство служит, также, для удаления клещей из тела человека. Образовывающийся в наконечнике насоса вакуум вызывает «высасывание» клеща из тела и не оставляет никаких частей паразита в теле человека. Благодаря применению очень плотного резинового уплотнения, эффективность действия насоса является гарантированной на очень длительное время.

Способ применения:

1. 	Применять необходимо как можно быстрее после укуса или после того, как на теле замечен клещ.

2. 	Для того чтобы подготовить устройство для применения, необходимо до конца втиснуть резиновый поршень.

3. 	Приложить наконечник устройства к телу в месте проникновения яда (или в месте, где вцепился клещ). Место укуса должно находиться в центральной части прикладывания наконечника.

4. 	Прижать устройство к телу и, таким образом, поддерживая прижим, постепенно медленно оттянуть поршень к соответствующей позиции.

5. 	Придержать устройство в этой позиции в течение около 10-15 секунд, в случае необходимости повторить процедуру.

6. 	Продезинфицировать место укуса с помощью обеззараживающего средства.

7. 	Наконечник устройства промыть водой с мылом, продезинфицировать с помощью обеззараживающего средства.

Противопоказания:

Не применять устройства на пораненной коже, поблизости глаз, внешних половых органов.

Не применять для детей ниже 3-летнего возраста.

Номер серии и дата пригодности к применению приведены на упаковке изделия.

| Производитель: P.H.P.U. JANPOL® 02-495 ВАРШАВА ул. Михаловича [Michałowicza] 29 ГОД ОБРАЗОВАНИЯ 1967 | Исключительный дистрибьютор: |
| --- | --- |